# Утвержден

постановлением мэра Северодвинска

от 06.10.2004 N 122

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМ И НОРМАТИВОВ НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ

И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

## 1. Комплексные нормы обслуживания при ручной уборке

территорий домовладений

Зимняя уборка

1.1. Комплексная норма на подметание свежевыпавшего снега, сдвигание "под лопату" и посыпка песком

Состав работ:

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см. Сгребание снега в валы или кучи. Посыпка песком.

Профессия: дворник.

| N п/п | Вид территории | Нормы обслуживания вне зависимости от класса территории, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | С усовершенствованным покрытием | 1540 |
| 2 | С неусовершенствованным покрытием | 1280 |
| 3 | Без покрытий | 1060 |

1.2. Комплексная норма на очистку территории от снега вне зависимости от класса территории "под скребок"

Состав работ:

Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы и кучи. Посыпка территории песком.

Профессия: дворник.

| N п/п | Вид территории | Норма обслуживания, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дворы и улицы | 660 |
| 2 | Центральные скверы и парки | 600 |

1.3. Комплексная норма на очистку территории от снега вне зависимости от класса территории после механизированной уборки.

Состав работ:

Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Профессия: дворник.

| N п/п | Вид территории | Норма обслуживания, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | С усовершенствованным покрытием | 3850 |

Летняя уборка

1.4. Комплексная норма на подметание территории с выполнением дополнительных работ

Состав работ:

Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место. Уборка мусора с учетом сильной засоренности.

Профессия: дворник.

┌───┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │         Вид территории          │    Нормы обслуживания    │

│п/п│                                 │вне зависимости от класса │

│   │                                 │    территории, кв. м     │

├───┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│1  │С усовершенствованным покрытием: │                          │

│1.1│дворы и улицы                    │           3900           │

│1.2│центральные улицы                │           2580           │

│1.3│центральные скверы               │           2110           │

├───┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│2  │С неусовершенствованным покрытием│           3400           │

└───┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

1.5. Комплексная норма по уборке газонов, их выкашиванию, с дополнительными работами

Состав работ:

Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место. Уборка мусора и листьев в сильнозагрязненные периоды, выкашивание газонов.

Профессия: дворник.

| N п/п | Вид территории | Нормы обслуживания вне зависимости от класса территории, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газон | 11860 |

Примечания к разделу 1:

1. Дополнительные работы:

Транспортировка песка, насечка льда во время гололеда, очистка от снега наносного происхождения, перекидывание снега и скола, сдвигание снега и скола, сброшенного с крыши, погрузка снега, очистка от льда крышек люков, содержание подвалов и чердаков, погрузка мусора, травы, подрезка кустов, побелка стволов деревьев, сгребание травы, мытье урн, уборка контейнерных площадок.

2. Центральные улицы и скверы определены распоряжением администрации от 21.12.2001 N 45ру.

## 2. Укрупненные нормы по уборке мест общего пользования

2.1. Укрупненные нормы по обслуживанию мусоропроводов

2.1.1. Укрупненные нормы обслуживания при системе вывоза мусора способом "опорожнения"

| Типы мусоро- прием- ников | Количество этажей в здании |
| --- | --- |
|  | до 5 этажей | от 6 до 9 | от 10 до 13 | от 14 до 18 |
|  | на 1 этаже | в цоко- льном этаже | в под- вале | на 1 этаже | в цоко- льном этаже | в под- вале | на 1 этаже | в цоко- льном этаже | в под- вале | на 1 этаже | в цоко- льном этаже | в под- вале |
| Нормы обслуживания (количество проживающих, чел.) |
| Перено- сной мусоро- сборник | 440 | 420 | 410 | 490 | 470 | 450 | 510 | 490 | 470 | 560 | 540 | 520 |
| Контей- нер | 460 | 450 | 440 | 540 | 530 | 510 | 540 | 530 | 510 | 580 | 580 | 560 |
| Бункер | 370 | 360 | 350 | 480 | 470 | 440 | 470 | 460 | 450 | 510 | 510 | 490 |

2.1.2. Укрупненные нормы обслуживания при "сменной" системе вывоза мусора

| Типы мусоро- прием- ников | Количество этажей в здании |
| --- | --- |
|  | до 5 этажей | от 6 до 9 | от 10 до 13 | от 14 до 18 |
|  | на 1 этаже | в цоко- льном этаже | в под- вале | на 1 этаже | в цоко- льном этаже | в под- вале | на 1 этаже | в цоко- льном этаже | в под- вале | на 1 этаже | в цоко- льном этаже | в под- вале |
| Нормы обслуживания (количество проживающих, чел.) |
| Перено- сной мусоро- сборник | 460 | 440 | 430 | 510 | 490 | 470 | 530 | 510 | 490 | 580 | 560 | 540 |
| Контей- нер | 480 | 470 | 460 | 560 | 550 | 530 | 560 | 550 | 530 | 600 | 600 | 580 |
| Бункер | 380 | 370 | 360 | 500 | 490 | 460 | 490 | 480 | 470 | 530 | 530 | 510 |

Примечания к разделу 2:

1. При организации работ по уборке мусоропроводов по "шестидневке" зимой и "пятидневке" летом к указанным нормам применять К = 1,11.

2. При выгрузке контейнеров мусоропровода два раза в неделю к нормам применять К = 1,57.

2.2. Укрупненные нормы по обслуживанию лестничных клеток

| Тип здания | Норма обслуживания, кв. м |
| --- | --- |
| 1. Каменные и панельные дома с числом этажей более двух | 1020 |
| 2. Каменные и панельные дома "коридорного" и "гостиничного" типов | 920 |

2.3. Нормы обслуживания помещений общежития и служебных помещений

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│                                      │Норма обслуживания, кв. м│

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│1. Уборка помещений в общежитии:      │                         │

│   - с уборкой комнат                 │           550           │

│   - без уборки комнат                │           600           │

│2. Уборка служебных помещений         │           550           │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

## 3. Укрупненные нормы по обслуживанию и ремонту систем

отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

Укрупненные нормы обслуживания установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени.

Нормы установлены дифференцированно по профессиям рабочих и группам зданий с учетом сроков их эксплуатации.

Данными нормами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования.

┌───────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┐

│            Наименование           │ Единица │Срок эксплуатации │

│    основных профессий рабочих     │измерения│   зданий, лет    │

│                                   │         ├─────┬──────┬─────┤

│                                   │         │до 10│от 11 │свыше│

│                                   │         │     │до 30 │ 31  │

│                                   │         ├─────┴──────┴─────┤

│                                   │         │Нормы обслуживания│

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┬──────┬─────┤

│                 1                 │    2    │  3  │  4   │  5  │

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤

│Слесарь-сантехник                  │         │     │      │     │

│                                   │         │     │      │     │

│- водопровод, канализация, квартира│квартира │     │   -  │  375│

│  без ванн и горячего водоснабжения│         │     │      │     │

│                                   │         │     │      │     │

│- водопровод, канализация          │квартира │     │  325 │  325│

│  при наличии ванн без горячего    │         │     │      │     │

│  водоснабжения                    │         │     │      │     │

│                                   │         │     │      │     │

│- водопровод, канализация, горячее │квартира │  450│  375 │  310│

│  водоснабжение                    │         │     │      │     │

│                                   │         │     │      │     │

│- центральное отопление от ТЭЦ     │  общая  │41000│39000 │37000│

│  или квартирной котельной         │ площадь,│     │      │     │

│                                   │  кв. м  │     │      │     │

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤

│Электромонтер по ремонту           │         │     │      │     │

│и обслуживанию электрооборудования │         │     │      │     │

│                                   │         │     │      │     │

│- в домах с открытой проводкой     │квартира │  -  │   -  │1000 │

│                                   │         │     │      │     │

│- в домах со скрытой проводкой     │квартира │2350 │ 2250 │2200 │

│                                   │         │     │      │     │

│- силовые установки                │   шт.   │  60 │   50 │  40 │

└───────────────────────────────────┴─────────┴─────┴──────┴─────┘

## 4. Укрупненные нормативы численности по ремонту

конструктивных элементов жилых зданий

Укрупненные нормативы численности установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени.

Нормативы установлены дифференцированно по профессиям рабочих и группам зданий в зависимости от материала стен.

Данными нормативами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилых зданий, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций.

┌────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────┐

│  Наименование  │    Единица    │      Норма обслуживания       │

│    основных    │   измерения   │      на одного рабочего       │

│    профессий   │               ├──────────┬─────────┬──────────┤

│    рабочих     │               │Кирпичные │Крупно-  │Деревянные│

│                │               │и каменные│панельные│ здания и │

│                │               │  здания  │блочные  │из других │

│                │               │          │здания   │материалов│

├────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│       1        │       2       │     3    │    4    │    5     │

├────────────────┼───────────────┼──────────┴─────────┴──────────┤

│Кровельщик      │кв. м кровли   │              14600            │

│по стальным     │из кровельной  │                               │

│кровлям         │стали          │                               │

├────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤

│Кровельщик      │кв. м кровли   │              13100            │

│по рулонным     │из рубероида,  │                               │

│кровлям и       │толя и других  │                               │

│по кровлям      │рулонных       │                               │

│из штучных      │материалов     │                               │

│материалов      ├───────────────┼───────────────────────────────┤

│                │кв. м кровли   │              16800            │

│                │из шифера,     │                               │

│                │асбоцемента,   │                               │

│                │черепицы и     │                               │

│                │прочих         │                               │

│                │материалов     │                               │

├────────────────┼───────────────┼────────────────────┬──────────┤

│Бетонщик        │кв. м общей    │       266000       │ 1042000  │

│                │площади        │                    │          │

├────────────────┼───────────────┼──────────┬─────────┼──────────┤

│Изолировщик     │кв. м общей    │    -     │ 1110000 │    -     │

│на гидроизоляции│площади        │          │         │          │

├────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Каменщик        │кв. м общей    │  44050   │   90090 │    -     │

│                │площади        │          │         │          │

├────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Маляр           │кв. м общей    │  48800   │   43600 │   40200  │

│строительный    │площади        │          │         │          │

├────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┴──────────┤

│Монтажник       │кв. м общей    │    -     │      163400        │

│по монтажу      │площади        │          │                    │

│стальных и      │               │          │                    │

│железобетонных  │               │          │                    │

│конструкций     │               │          │                    │

├────────────────┼───────────────┼──────────┴────────────────────┤

│Облицовщик -    │кв. м общей    │             235600            │

│плиточник       │площади        │                               │

├────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤

│Облицовщик      │кв. м общей    │            2173900            │

│синтетическими  │площади        │                               │

│материалами     │               │                               │

├────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤

│Печник          │кв. м общей    │             147000            │

│                │площади        │                               │

│                │жилищного фонда│                               │

│                │с печным       │                               │

│                │отоплением     │                               │

├────────────────┼───────────────┼──────────┬─────────┬──────────┤

│Плотник         │кв. м общей    │  32600   │  185500 │   28700  │

│                │площади        │          │         │          │

├────────────────┼───────────────┼──────────┴─────────┴──────────┤

│Паркетчик       │кв. м общей    │             357200            │

│                │площади        │                               │

│                │жилищного фонда│                               │

│                │с паркетными   │                               │

│                │полами         │                               │

├────────────────┼───────────────┼────────────────────┬──────────┤

│Слесарь         │кв. м общей    │      1250000       │    -     │

│строительный    │площади        │                    │          │

├────────────────┼───────────────┼────────────────────┴──────────┤

│Стекольщик      │кв. м общей    │              37000            │

│                │площади        │                               │

├────────────────┼───────────────┼──────────┬─────────┬──────────┤

│Столяр          │кв. м общей    │  40100   │  113600 │   23900  │

│строительный    │площади        │          │         │          │

├────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Штукатур        │кв. м общей    │  50800   │  560000 │   43900  │

│                │площади        │          │         │          │

├────────────────┼───────────────┼──────────┴─────────┼──────────┤

│Электрогазосвар-│кв. м общей    │        61300       │   61700  │

│щик             │площади        │                    │          │

├────────────────┼───────────────┼────────────────────┴──────────┤

│Слесарь         │1 установка    │                 50            │

│по ремонту и    │               │                               │

│обслуживанию    │               │                               │

│вентиляционных  │               │                               │

│установок       │               │                               │

├────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤

│Слесарь         │1 п. м         │               5320            │

│по ремонту и    │               │                               │

│обслуживанию    │               │                               │

│вентиляционных  │               │                               │

│каналов         │               │                               │

├────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤

│Подсобный       │кв. м общей    │              38000            │

│рабочий         │площади        │                               │

│                │чердаков       │                               │

│                │и подвалов     │                               │

└────────────────┴───────────────┴───────────────────────────────┘

Примечания к разделу 4:

1. При расчете нормативной численности рабочих в общую площадь здания включается общая площадь квартир, общая площадь мест общего пользования (межэтажные лестничные клетки, лестницы, коридоры), общая площадь нежилых помещений (торговые, складские, производственные, офисные, культурно-бытовые помещения). При этом общая площадь мест общего пользования и нежилых помещений учитывается с коэффициентом 0,5.

2. Нормы установлены для домов со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет. При обслуживании домов со сроком службы до 10 лет к нормативам численности применяется коэффициент 0,9; при обслуживании домов со сроком эксплуатации свыше 30 лет - 1,1.

## 5. Обслуживание и текущий ремонт

наружных инженерных коммуникаций

5.1. Нормативы численности рабочих по обслуживанию водопроводных сетей

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│         Протяженность          │ Нормативная численность, чел. │

│     водопроводной сети, км     │                               │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│до 15                           │               3               │

│свыше 15 до 25                  │             3 - 5             │

│свыше 25 до 35                  │             5 - 7             │

│свыше 35 до 50                  │             7 - 10            │

│свыше 50 до 65                  │            10 - 13            │

│свыше 65 до 80                  │            13 - 16            │

│свыше 80 до 100                 │            16 - 19            │

│свыше 100 до 130                │            19 - 23            │

│свыше 130 до 160                │            23 - 27            │

│свыше 160 до 200                │            27 - 31            │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Примечания к пункту 5.1:

1. При протяженности сети свыше 200 км на каждые последующие 20 км применять норматив 1 чел.

2. Численность рассчитывается на общую протяженность сетей, включая внутриквартирные и внутридомовые.

3. В норматив численности включены аварийные бригады.

5.2. Норматив численности рабочих, обслуживающих канализационные сети

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│     Протяженность сети, км     │ Нормативная численность, чел. │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│до 10                           │               3               │

│свыше 10 до 20                  │             3 - 6             │

│свыше 20 до 40                  │             6 - 10            │

│свыше 40 до 70                  │            10 - 15            │

│свыше 70 до 110                 │            15 - 21            │

│свыше 110 до 150                │            21 - 26            │

│свыше 150 до 190                │            26 - 31            │

│свыше 190 до 230                │            31 - 36            │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Примечания к пункту 5.2:

1. При протяженности сети свыше 230 км на каждые последующие 10 км применять норматив 1 чел.

2. В норматив численности включены рабочие аварийных бригад.

5.3. Нормативы численности рабочих по эксплуатации насосных станций водопровода и канализации

| Вид сооружения | Единица измерения | Производительность насосной станции, тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | до | свыше 300 |
|  |  | 15 | 50 | 150 | 300 |  |
| Насосные станции водопровода | чел.-сут. | 3,8 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,4 |
| Насосные станции канализации | чел.-сут. | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |

Примечания к пункту 5.3:

1. При одновременном обслуживании совмещенных насосных станций одним и тем же персоналом расчет численности производится по суммарной производительности одновременно обслуживаемых насосных станций.

2. Численность машинистов насосных станций определяется исходя из установленной суммарной производительности насосных станций с применением коэффициентов:

а) при обслуживании двух насосных станций:

водопровода - 1,4;

канализации - 1,52;

б) при обслуживании трех насосных станций:

водопровода - 1,9;

канализации - 2,16;

в) при обслуживании четырех и пяти насосных станций канализации - 2,5.

5.4. Нормативы численности рабочих по эксплуатации тепловых сетей

| N п/п | Наименование элементов обслуживания или профессий персонала | Вид обслуживания | Единица измерения | Численность на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрассы (на балансе предприятия) двухтрубных тепловых сетей диаметром условного прохода до 300 мм | Эксплуатационно - ремонтное | 5,0 км | 1 |
| 2 | То же, свыше 300 до 500 мм | Эксплуатационно - ремонтное | 4,5 км | 1 |
| 3 | То же, свыше 500 до 900 мм | Эксплуатационно - ремонтное | 4,0 км | 1 |
| 4 | То же, свыше 900 мм | Эксплуатационно - ремонтное | 3,5 км | 1 |
| 5 | Абонентские узлы присоединений систем центрального отопления | Контроль и регулирование | 150 узлов | 1 |
| 6 | То же, с горячим водоснабжением | Контроль и регулирование | 100 узлов | 1 |

5.5. Нормативы численности рабочих по обслуживанию отдельных наружных и внутренних инженерных коммуникаций

┌─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐

│                                         │ Единица │  Норматив  │

│                                         │измерения│обслуживания│

├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤

│Электромонтеры                           │         │            │

│                                         │         │            │

│- на сетях воздушных линий               │   км    │      95    │

│- на сетях кабельных линий               │   км    │      87    │

│- на слаботочных сетях                   │  лифт   │     110    │

│- электроплиты                           │квартира │    1125    │

├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤

│Слесарь по обслуживанию ливневой         │  п. м   │    1640    │

│канализации                              │         │            │

├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤

│Обслуживание лифта с диспетчерского      │  лифт   │      22    │

│пульта (2 чел./смена)                    │         │            │

└─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘

## 6. Нормативы численности работников

по отдельным направлениям деятельности, связанной

с обслуживанием жилищного фонда

6.1. Норматив численности аварийно-диспетчерской службы

|  | Единица измерения | Норматив обслуживания на одного человека |
| --- | --- | --- |
| Аварийно-диспетчерская служба | кв. м общей площади квартир | 21600 |

6.2. Норматив численности административно-управленческого персонала

|  | Единица измерения | Норматив на одного человека |
| --- | --- | --- |
| Административно - управленческий персонал | кв. м общей площади квартир | 7000 |

6.3. Норматив численности работников склада

| Вид складов | Нормативная численность, чел. |
| --- | --- |
| Склад предприятия | 1 - 2 |

6.4. Норматив численности работников по транспортному обслуживанию

| Водители тракторов, автомобилей и специальной техники жилищно-коммунального назначения | По фактическому наличию транспортных средств, имеющих коэффициент использования по основной деятельности предприятия за прошедший год не ниже К = 0,5. Коэффициент должен быть подтвержден бухгалтерскими данными |
| --- | --- |
| Обслуживающий автотракторную технику персонал | По расчету, от фактически согласованного количества транспортных средств |

6.5. Норматив численности работников мастерских

| Вид складов | Нормативная численность, чел. |
| --- | --- |
| Мастерские предприятия | По фактическому наличию станочного парка, при подтверждении загрузки по основной деятельности предприятия |

Примечания к разделу 6:

1. Предприятию разрешается в пределах нормативной численности включать в штатное расписание рабочих и служащих других профессий.

2. В случаях несовпадения наименования специальности или должности следует руководствоваться Единым тарифно-квалификационным справочником.