Утверждено

постановлением Мэра Северодвинска

от    21.04.2006    №    41

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке установки и эксплуатации внутриквартирных

приборов учета холодной и горячей воды

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 157  Жилищного Кодекса Российской Федерации, законом Российской Федерации от 27.04.1993  №  4871-1 (в редакции  от 10.01.2003) «Об обеспечении единства измерений», Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1994           №  1099 (в редакции от 01.02.2005), с целью упорядочения процесса установки  и эксплуатации внутриквартирных  приборов учета холодной и горячей воды  в жилых помещениях.

1.2. В  положении применяются следующие основные термины и понятия:

1.2.1. Ресурсоснабжающая организация - организация, осуществляющая горячее  и (или) холодное водоснабжение, а также обеспечивающая отведение сточных вод на территории  Северодвинска.

1.2.2. Обслуживающая организация – организация, осуществляющая эксплуатацию внутридомовых инженерных сетей.

1.2.3. Абонент – физическое лицо (ответственный наниматель, собственник квартиры), пользующееся услугой горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.

1.2.4. Внутриквартирный прибор учета – прибор учета, обеспечивающий измерение количества холодной или горячей воды, потребленной в квартире или в жилом доме (далее по тексту – прибор учета).

1.3. Настоящее положение распространяется на установку внутриквартирных приборов учета в коммунальных квартирах при наличии единого лицевого счета на оплату услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению.

2. Порядок установки и эксплуатации приборов учета

2.1. К установке допускаются приборы отечественного и импортного производства, включенные в Государственный реестр средств измерений расхода и имеющие сертификат Госстандарта.

2.2. Установка приборов учета может производиться физическими или юридическими лицами, имеющими опыт монтажных работ по устройству внутренних систем водоснабжения, в соответствии с действующими нормативными документами и паспортом на установку прибора учета.

2.3. Абонент, изъявивший желание установить в занимаемом жилом помещении приборы учета, обращается с соответствующим письменным заявлением в обслуживающую организацию для выдачи технических условий.

2.4. Установка  приборов учета в жилых помещениях производится за счет абонента в соответствии с техническими условиями, выданными обслуживающей  организацией.

2.5. В выдачу технических условий входят:

2.5.1. Ознакомление абонента  с настоящим Положением.

2.5.2. Выявление технической возможности установки приборов учета в жилом помещении, в том числе проверка технического состояния трубопроводов.

2.5.3. Составление  схемы холодного и горячего водоснабжения жилого помещения с указанием места установки приборов учета. При необходимости в схему могут быть внесены особые условия и требования по монтажу приборов учета.

2.5.4. Оформление согласования на установку приборов учета в заявленном жилом помещении за подписью руководителя обслуживающей организации.

2.6. Срок выдачи технических условий не должен превышать 10 дней с момента подачи заявления абонентом.

2.7. Обслуживающая организация при наличии согласования обязана содействовать установке приборов учета (своевременно производить отключения и включения внутридомовых инженерных сетей).

2.8. После установки приборов учета абонент подает заявление установленной формы (Приложение №1) с приложением технических условий обслуживающей организации в ресурсоснабжающую организацию для допуска приборов учета в эксплуатацию.

2.9. Допуск приборов учета в эксплуатацию осуществляется ресурсоснабжающей организацией в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента поступления заявления с обязательным оформлением акта (соглашения) по форме, установленной ресурсоснабжающей организацией. Акт допуска в эксплуатацию оформляется по каждому прибору учета в двух экземплярах и хранится у абонента и ресурсоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающая организация одновременно с подписанием акта допуска прибора в эксплуатацию производит пломбирование прибора учета. Дата, указанная в акте, является датой допуска в эксплуатацию внутриквартирного прибора учета и датой начала оплаты за потребление горячей или холодной воды по показаниям прибора учета, а показания – исходными при определении факта потребления.

После допуска приборов учета в эксплуатацию технические условия передаются на хранение абоненту и предъявляются им ресурсоснабжающей организации по ее требованию.

2.10.  В акте допуска должны быть указаны порядок передачи абонентом показаний приборов учета и сообщений о нарушениях работы приборов, порядок проведения контрольных проверок ресурсоснабжающей организацией и получения абонентом информации о состоянии расчетов за услуги.

2.11. Пломба, установленная ответственным представителем ресурсоснабжающей организации на приборе учета, является контрольной, фиксирует его положение и подтверждает факт допуска прибора в эксплуатацию.

2.12.    Приборы учета не допускаются к эксплуатации, если:

- отсутствует паспорт завода-изготовителя;

- отсутствует пломба завода-изготовителя;

- истек срок поверки приборов;

- приборы установлены с нарушением технических условий, выданных обслуживающей организацией.

2.13. Ресурсоснабжающая организация после допуска прибора учета в эксплуатацию информирует обслуживающую организацию  о расчетах за потребленные ресурсы  с абонентом  по показаниям приборов учета.

2.14.   Расходы по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и поверке приборов учета несет абонент.

2.15.   С момента снятия прибора учета, имеющего неисправность, на ремонт, поверку и до момента его установки (на срок, согласованный с ресурсоснабжающей организацией, но не более 30 дней), количество израсходованной воды определяется по среднему расходу за последние 6 месяцев водоразбора, предшествующих расчетному периоду, а при отсутствии данных – по нормативам, утвержденным органами местного самоуправления.

2.16.  Период времени, в течение которого прибор учета был неисправен или находился в поверке, исчисляется ресурсоснабжающей организацией с момента оформления с абонентом акта  о неисправности или поверке прибора учета.

Допуск в эксплуатацию прибора учета после ремонта и (или) поверки осуществляется в соответствии с пунктами 2.8 – 2.10  настоящего положения без повторного оформления технических условий на установку.

Приложение № 1

Заявление

от ____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего  по адресу _______________________________________________________,

в    ____________________________________________________________________________

(наименование ресурсоснабжающей организации)

Прошу оформить прибор учета _____________________ воды  в эксплуатацию.

Приложение: технические условия обслуживающей организации на _______л.

Подпись ___________________________

Дата _________________