ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Северодвинск							             «____» _________ 2013 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Варзуновой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол №______________________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 19/46, по проспекту Ленина                        г. Северодвинска (далее – многоквартирный дом или объект) путем ремонта фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами.

Состав, виды и объёмы работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.	Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего договора.

2. Срок выполнения работ

2.1.	Подрядчик выполняет работы  в течение _____ (_____________) дней с даты заключения настоящего договора.

3. Цена договора и порядок расчётов

3.1.	Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ по капитальному ремонту многоквартирного дома путем ремонта фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии (цена договора) определена в размере: __________ (___________________________________________) руб. ______ коп., и увеличению не подлежит.

Цена договора включает затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, на разработку исполнительной и сметной документации (по каждому виду работ в отдельности), приобретение оборудования и материалов, их доставку к месту выполнения работ, производство строительно-монтажных, сантехнических работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.2.	Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, в следующем порядке:

3.2.1.	Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта–фактуры (счёта);

- акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3.3.	В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 7 настоящего договора, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.

4. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

4.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору представляется в форме залога денежных средств в размере 771 513 (семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тринадцать) руб. 35 коп., что составляет 10% от  начальной (максимальной) цены договора подряда. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору до подписания Договора Сторонами. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика находится на счету Заказчика до момента подписания акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласно п. 6.5 в полном объёме.

Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору в размере указанном в данном пункте передается Подрядчиком Заказчику на срок исполнения обязательств Подрядчика. Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору на основании следующих документов:

- подписанных представителями сторон актов о приемке выполненных работ в полном объеме;

- обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств.

Возврат суммы обеспечения обязательств производится заказчиком на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

4.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является банковская гарантия на сумму 385 756 (триста восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) руб. 68 коп., что составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора подряда, и действующей до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

5. Требования к выполнению и качеству работ

5.1.	Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по акту объект, а также существующую техническую документацию на объект в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего договора до начала выполнения работ. После выполнения полного объёма работ по настоящему договору Подрядчик возвращает указанные в настоящем пункте документы Заказчику.

5.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора до начала производства работ обеспечить разработку сметной документации отдельно на каждый вид работ на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСН -2001г., согласовать её с Заказчиком и передать один экземпляр согласованной документации Заказчику на бумажном носителе.

5.3.	Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика, существующей технической и исполнительной документацией на многоквартирный дом, сметной документацией, требованиями действующих технических норм и правил.

5.4.	До начала выполнения работ по настоящему договору каждая из сторон должна сообщить другой стороне информацию о своих полномочных представителях с указанием их контактных телефонов.

5.5.	По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

5.6.	В случае если в ходе выполнения работ, независимо от стадии их выполнения, Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ.

5.7.	Работы проводятся без расселения жильцов. Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ в соответствии с требованиями технических и строительных норм и правил, сохранность имущества граждан и общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

5.8	Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график производства работ. Экземпляры согласованных проекта производства работ и календарного графика производства работ Подрядчик передаёт Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре каждый.

5.9.	Подрядчик выполняет строительно-монтажные и сантехнические работы на объекте в соответствии с техническим заданием,  согласованными Заказчиком проектом производства работ и календарным графиком выполнения работ, требованиями технических и строительных норм и правил.

5.10.	В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования.

5.11.	Подрядчик обязан производить работы с использованием материалов и оборудования, допускаемых при производстве работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах и отвечающих требованиям стандартов. Состав приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов должен соответствовать условиям, установленным техническим заданием и проектной документацией, требованиям технических и строительных норм и правил. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе вносить изменения в перечень используемых материалов, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием и проектной документации, и не приводят к ухудшению качества, изменению объёмов и увеличению стоимости выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм.

5.12.	Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования и материалов, монтируемых на объекте, до сдачи Заказчику результатов выполненных работ.

5.13.	Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в журнале производства работ. Журнал производства работ должен вестись в соответствии с требованиями, установленными СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства».

Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

5.14.	В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

5.15.	Подрядчик обязан:

– после выполнения работ по замене системы канализации выполнить испытания системы канализации с составлением соответствующих актов;

– после выполнения работ по замене систем отопления, горячего водоснабжения выполнить гидравлические испытания, промывку с дезинфекцией систем отопления, горячего водоснабжения с составлением соответствующих актов.

5.16.	По окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку территорий, загрязнённых в связи с выполнением работ и обеспечить вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по обращению с отходами.

5.17.	Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика без промедления представить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.

Выполнение контрольных функций (строительный контроль) Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором. Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения.

5.18.	Подрядчик предоставляет гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ сроком на 3 (три) года, а на установленное оборудование в течение гарантийного срока, установленного изготовителем данного оборудования. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки или дефекты результатов выполненных работ и оборудования за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период выполнения работ по устранению недостатков или дефектов выполненных работ и лифтового оборудования.

5.19.	В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки или дефекты выполненных работ, Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков или дефектов другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков).

6. Порядок сдачи и приёмки работ

6.1.	Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты выполненных в полном объёме работ в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего договора. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется путём их комиссионного обследования (осмотра) на предмет соответствия условиям настоящего договора, техническому заданию, требованиям технических и строительных норм и правил.

6.2.	Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование и т.д.) и банковские гарантии, обеспечивающие исполнение гарантийных обязательств Подрядчиком.

6.3.	Комиссия, состав которой формирует Заказчик, производит приёмку результатов выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче. По результатам работы приёмочной комиссии составляется акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

6.4.	Стороны по результатам комиссионного обследования (осмотра) выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней подписывают акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) или направляют мотивированное возражение с указанием причин отказа от его подписания.

6.5.	После сдачи-приёмки выполненных работ и предоставления банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Подрядчиком стороны подписывают акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме, представленной Заказчиком. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

6.6.	Возникшие в ходе сдачи – приемки работ разногласия стороны решают путем переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения.

7. Меры обеспечения и ответственность

7.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2.	За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных настоящим договором, в том числе календарным графиком выполнения работ, или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.3.	В случае невыполнения предусмотренных настоящим договором работ или ненадлежащего их выполнения, при котором Заказчик обоснованно отказался от оплаты работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

7.4.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

7.5.	За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.6.	Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

7.7.	Вред, причинённый третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за свой счёт и за счёт Заказчика не компенсируется.

7.8.	Риск случайной гибели или порчи результатов выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

8.2.	При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

9.2.	Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре.

9.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4.     Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

10. Прочие условия

10.1.	Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

10.2.	Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), процедурах банкротства, ликвидации, реорганизации, а также изменениях в органах управления и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

10.3.	Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством

направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

10.4.	Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

10.5.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6.	Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. – Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи сторон

# Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска (МУП «ЖКК»)

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.  С. Орджоникидзе, д. 13а

ИНН 2902022599/КПП 290201001

р/с 40702810801340530294 в филиале СЗРУ ОАО «МИнБ» г. Архангельск

БИК 041117748

к/с 30101810500000000748

ОКОНХ 90110, ОКПО 35677029

тел. 53-57-26, факс 53-12-04

Директор МУП «ЖКК»____________________ О.Н. Варзунова

Подрядчик:

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.___.2013 г.

| Заказчик - Директор МУП «ЖКК» О.Н. Варзунова _________________ «_____» __________ 2013 г. | Подрядчик – __________________ «_____» _________ 2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчику на условиях вышеуказанного договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 19/46 по проспекту Ленина г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями: ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП  73.13330.2012 «Свод правил.  Внутренние санитарно-технические системы зданий», СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №170, Постановление Правительства РФ от 06.052011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в  многоквартирных домах и в жилых домах», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации пара и горячей воды», «Правила технической эксплуатации энергоустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнергетики РФ от 24.03.2003г. №115, «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204, ГЭСН, ФЭР, ТЭР и другими нормативными документами.

# Состав и объёмы работ по капитальному ремонту:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт фасада |
| Раздел 1. Фасад |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов и цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (с вычетом оконных и дверных проемов) | 100 м2 расчищенной поверхности | 18,508 |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов и цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,447 |
| 3 | Ремонт штукатурки низа балконных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,153 |
| 4 | Ремонт цементной стяжки балконов площадью заделки: до 0,5 м2 | 100 мест | 0,18 |
| 5 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 6 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов и цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (с вычетом проемов) | 100 м2 обработанной поверхности | 18,508 |
| 7 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (фасад и цоколя с вычетом оконных и дверных проемов) | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 18,508 |
| 8 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов и цоколя: по штукатурке с земли и лесов (без вычета проемов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 21,282 |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,11 |
| 10 | Устройство примыкания балконных плит | 100 м плинтуса | 0,396 |
| 11 | Окраска силикатными красками за 2 раза с огрунтовкой ранее окрашенных балконных плит и ограждений : по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,325 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (кроме окон ПВХ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,501 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,322 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных входных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,301 |
| 16 | Смена обделок из листовой стали оконных сливов шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,23 |
| 17 | Смена обделок из листовой стали балконных плит и пояска шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,633 |
| 18 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 21,282 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарной лестницы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений балконов, решеток оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовая труба) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0612 |
| 22 | Устройство примыкания цоколя к отмостке | 100 м плинтуса | 1,3704 |
| 23 | Ремонт цементной стяжки крылец площадью заделки: до 0,5 м2 | 100 мест | 0,04 |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 4,63 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 4,63 |
| Раздел 2. Водосточные трубы |
| 26 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0,22 |
| 27 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,66 |
| 28 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,27 |
| 29 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,08 |
| 30 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,08 |
| Раздел 3. Замена оконных блоков в лестничных клетках |
| 31 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |
| 32 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,182 |
| 33 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (в лестничной клетке после установки окон) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,079 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,098 |
| 35 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 1,92 |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 1,92 |
| Раздел 4. Устройство козырьков (3шт.) |
| 37 | Демонтаж: козырьков над входом в подъезд | 1 шт. | 3 |
| 38 | Изготовление металлоконструкций козырька | 1 т конструкций | 0,18696 |
| 39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 41 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,33 |
| 42 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 отверстий | 0,33 |
| 43 | Монтаж козырьков | 1 т конструкций | 0,18696 |
| 44 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,1008 |
| 45 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,1008 |
| 46 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,06 |
| 47 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 0,15 |
| 48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 0,15 |
| Ремонт кровли |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 8,918 |
| 2 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 окон | 0,06 |
| 3 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 1,3442 |
| 4 | Разборка коньковой доски | 100 м ходов | 0,928 |
| 5 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,45 |
| 6 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1,41 |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9,5 |
| 8 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 1,3892 |
| 9 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100 м покрытия | 1,3892 |
| 10 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: ендов | 100 м покрытия | 0,286 |
| 11 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 8,918 |
| 12 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,3442 |
| 13 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 14 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,036 |
| 15 | Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,091 |
| 16 | Укладка коньковой доски | 100 м ходов | 0,928 |
| 17 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,464 |
| 18 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (дымовентиляционных труб) | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,111 |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (дымовентиляционных труб) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,72 |
| 20 | Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой (на чердаке) | 1 м3 изоляции | 1,1822 |
| 21 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (по чердаку под утеплитель) | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,911 |
| 22 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,911 |
| 23 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,42 |
| 24 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,42 |
| 25 | Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0,94 |
| 26 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 7 |
| 27 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01 | 1 колпак | 86 |
| 28 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,12035 |
| 29 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 1,0336 |
| 30 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 20х20х4 мм | т | 0,05286 |
| 31 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | т | 0,06288 |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,013 |
| 33 | Изготовление вручную конструкций металлических дверей | 1 т конструкций | 0,045 |
| 34 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,045 |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |
| 37 | Укладка ходовых досок на кровле | 100 м ходов | 0,54 |
| 38 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 15,93692 |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 15,93692 |
| Ремонт подвального помещения |
| 1 | Разборка деревянных заполнений продухов | 100 м2 | 0,26 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,07 |
| 3 | Изготовление в ручную металлический каркас с сеткой для продухов | 1 т конструкций | 0,5558 |
| 4 | Монтаж: металлических конструкций продухов | 1 т конструкций | 0,5558 |
| 5 | Установка створок открывающихся подвальных продухов | 100 м2 проемов | 0,26 |
| 6 | Изготовление в ручную металлических дверей | 1 т конструкций | 0,184 |
| 7 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,184 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,838 |
| 9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,838 |
| 10 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 1,56 |
| 11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,32 |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,46 |
| 13 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 0,65 |
| 14 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,3 |
| 15 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 2 |
| 16 | Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм | 100 м2 пола | 0,25 |
| 17 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,005 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 2,65 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 2,65 |
| Ремонт системы горячего водоснабжения |
| Раздел 1. Розлив |
| 1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,1 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,21 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,84 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (участок розлива и врезки на стояки | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 9 | Установка спускного вентиля диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,018 |
| 10 | Установка спускного вентиля диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,003 |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,04 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2209 |
| 13 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 10,4 |
| 14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,714 |
| 15 | Погрузка строительного мусора вручную | руб. за 1 т | 4,5 |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 4,5 |
| Ремонт системы отопления |
| Раздел 1. Розлив и установка радиаторов в лестничных клетках |
| 1 | Демонтаж изоляции рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,57 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,57 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 2,87 |
| 4 | Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг | 100 шт. | 0,06 |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (радиаторы в л/кл.) | 1 шт. | 12 |
| 6 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,157 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (розлив) | 100 м трубопровода | 0,9 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (розлив) | 100 м трубопровода | 0,58 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (участки стояков в подвале и подводки к рад. в л/кл) | 100 м трубопровода | 0,49 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (Розлив) | 100 м трубопровода | 0,9 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (розлив) | 100 м трубопровода | 0,7 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм(начало розлива от теплового узла) | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,82 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 15 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками диам 28 мм | 10 м трубопровода | 35,8 |
| 16 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 17 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 10,065 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 2,4158 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 2,4158 |
| Ремонт системы канализации |
| Раздел 1. Выпуска |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,015 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,045 |
| 3 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами с обратной засыпкой (50% вручную, 50% механизированно) | 100 м2 основания | 0,3 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,18 |
| 5 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,3 |
| 6 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,174 |
| 7 | Устройство лежаков под трубы | 100 п. м ходов | 0,174 |
| 8 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: в траншеях 100 мм | 100 м трубопровода | 0,174 |
| 9 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 3 |
| 10 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 3 |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,045 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,03 |
| 13 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-05 | 1000 м2 покрытия | 0,03 |
| 14 | Погрузка мусора вручную | руб. за 1 т | 10,48386 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 10,48386 |
| Раздел 2. Смена труб по подвалу |
| 16 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| 17 | Разборка монолитных перекрытий: бетонных (в подвале) | 1 м3 | 2,7 |
| 18 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,6 |
| 19 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 20 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |
| 21 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,4 |
| 22 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,06 |
| 23 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,06 |
| 24 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,06 |
| 25 | Погрузка мусора вручную | руб. за 1 т | 2,2366 |
| 26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 2,2366 |
| Ремонт системы электроснабжения |
| Раздел 1. Демонтаж системы электроснабжения |
| 1 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж щитки устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг | 1 шт. | 24 |
| 3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,4 |
| 4 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,26 |
| 5 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 3,13 |
| 6 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм | 100 м труб | 3,13 |
| Раздел 2. Монтаж системы электроснабжения |
| 7 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ) | 1 шт. | 1 |
| 8 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 39 |
| 9 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 18 |
| 10 | Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 1 |
| 11 | Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 12 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,52 |
| 13 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм по подвалу | 100 м | 2,25 |
| 14 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм по подвалу | 100 м | 0,88 |
| 15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 3,13 |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 3,52 |
| 17 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,45 |
| 18 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,45 |
| 19 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,2 |
| 20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1,1 |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 3,08 |
| 22 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для системы уравнивания потенциалов диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,5 |
| 23 | Затягивание проводника системы уравнивания потенциалов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 24 | Установка щитов этажных на 3 квартиры, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 12 |
| 25 | Установка в щитах этажных на 1,4-м этажах розеток для электроинструмента | 100 шт. | 0,06 |
| 26 | Установка розетки для ТВ-оборудования | 100 шт. | 0,01 |
| 27 | Установка ящика с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 |
| 28 | Установка светильников | 100 шт. | 0,46 |
| 29 | Установка выключателей: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 30 | Установка выключателей: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,14 |
| 31 | Установка коробок ответвительных с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0,28 |
| 32 | Устройство наружного заземления: горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 33 | Устройтво наружного заземления: вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 1 |
| 35 | Прокладка труб гофрированных ПВХ диаметр: до 25 мм ( в штробе) | 100 м | 1,75 |
| 36 | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1,75 |
| 37 | Прокладка кабеля в штробе | 100 м кабеля | 1 |
| 38 | Прокладка кабеля в кабель канале в штробе | 100 м кабеля | 0,88 |
| 39 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,646 |
| 40 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 |
| 41 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,049613 |
| 42 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,049613 |
| 43 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 24 |
| 44 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 |
| 45 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 13 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках |
| 46 | Щит учета и распределения | шт. | 1 |
| 47 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеритика С | шт. | 7 |
| 48 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 20А, характеритика С | шт. | 5 |
| 49 | Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-100А | шт. | 1 |
| 50 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 50А, характеритика С | шт. | 4 |
| 51 | ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 16А 10 кА . Характеристика С | шт. | 1 |
| 52 | ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 25А 10 кА . Характеристика С | шт. | 1 |
| 53 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 32А, характеритика С | шт. | 34 |
| 54 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 6А, характеристика С | шт. | 4 |
| 55 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм | м | 225 |
| 56 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм | м | 88 |
| 57 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,665 |
| 58 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,438 |
| 59 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 45 |
| 60 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 45 |
| 61 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 |
| 62 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2 | 1000 м | 0,08 |
| 63 | Труба гофрированная диаметр 20мм | м | 225 |
| 64 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 65 | Розетка | шт. | 7 |
| 66 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 1 |
| 67 | Светильник с корпусом из пластика для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги НПП2604 | шт. | 25 |
| 68 | Светильник антпвандальный энергосберегающий светодиодный 6Вт, 220В | шт. | 21 |
| 69 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 12 |
| 70 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 14 |
| 71 | Коробка ответвительная | шт. | 28 |
| 72 | Сжимы ответвительные У-739 | шт. | 43 |
| 73 | Сжимы ответвительные У-731 | шт. | 45 |
| 74 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,263 |
| 75 | Щит этажный на 3 квартиры | шт. | 12 |
| 76 | Кабель - канал 16*25 мм | м | 88 |
| 77 | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60 | 10 шт. | 2,5 |
| 78 | Счетчик Меркурий 201.2 | шт. | 1 |
| 79 | Счетчик Меркурий 230 ART-01 | шт. | 1 |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,03 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм оцинкованные | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм оцинкованные | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 1 |
| 5 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 6 | Установка фильтров диаметром : 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 3 |
| 8 | Установка кранов шаровых муфтовых диаметром: 25 мм | 1 шт. | 1 |
| 9 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |
| 10 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс») | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,4 |
| 11 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| Раздел 2. Монтажные и пусконаладочные работы |
| 13 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов жил | 0,07 |
| 14 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,18 |
| 15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,18 |
| 16 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 17 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 3 | 1 шт. | 1 |
| Установка общедомового прибора учета электроэнергии |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 3 | Установка коробок ответвительных с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 5 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,15 |
| 6 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,15 |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 9 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 10 | Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,1 |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4 |
| Раздел 2. Материалы, неучтенные в расценке |
| 12 | Щит ЩМП-2-2 | шт. | 1 |
| 13 | Счетчик трехфазный, двухтарифный | шт. | 1 |
| 14 | Испытательная коробка КИУЗ | шт. | 1 |
| 15 | GSM -модем | шт. | 1 |
| 16 | Блок питания БП 30Б-ДЗ-12 | шт. | 1 |
| 17 | Ограничитель ОИН-1 | шт. | 1 |
| 18 | Кабель КВВГ 10х2,5 | м | 0,015 |
| 19 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 20 | Труба гофрированная Д=32 | м | 15 |
| 21 | Труба гофрированная Д=16 | м | 15 |
| 22 | Автомат ВА47-29-5А,3А | шт. | 2 |
| Монтаж узла учета тепловой энергии |
| Раздел 1. Строительно - монтажные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 3 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 5 | Установка переходов | 100 шт. | 0,06 |
| 6 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 2 |
| 7 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 1 |
| 8 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0,02 |
| 9 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,03 |
| 10 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | 1 шт. | 2 |
| 11 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 3 |
| 12 | Установка фильтров диаметром : 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 13 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: 32 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 14 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 15 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 5 |
| 16 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 5 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 19 | Изоляция трубопроводов вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 1 |
| 20 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,04 |
| 21 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 |
| 22 | Монтаж контролера | 1 шт. | 1 |
| 23 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм | 1 шт. | 1 |
| 24 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 25 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 3 |
| 26 | Установка регулятора температуры РТ-ТС прямого действия, фланцевый: 50 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 2. Монтажные и пусконаладочные работы |
| 27 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| 28 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,02 |
| 29 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов жил | 0,54 |
| 30 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 31 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,78 |
| 32 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 33 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,78 |
| 34 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 | 1 шт. | 1 |

2.	Работы должны производиться без расселения жильцов. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества.

3.     При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе внутридомовых коммуникаций.

4.    Выполнение работ по ремонту фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии  производить в соответствии с проектом производства работ и календарным графиком, согласованными с Заказчиком.

5.      Оборудование устанавливается не бывшее в эксплуатации, год выпуска оборудования должен быть не ранее 2013 года.

6.   	Работы надлежит производить с применением материалов, допускаемых к применению и использованию на территории РФ и отвечающих требованиям стандартов.