### Меры пожарной безопасности

### при пользовании печным отоплением

На территории Северодвинска за 12 месяцев 2013 года произошло: 161 пожар (- 6 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 44 загорание (+ 4 по сравнению с АППГ), прямой материальный ущерб от пожаров составил 22.351.465  рублей (+ 9.151.510 рублей по сравнению с АППГ), гибель людей на пожарах составила 5 человек (- 5 по сравнению с АППГ), получили травмы 45 человек (- 6 по сравнению с АППГ), в том числе 7 несовершеннолетних (+ 1 по сравнению с АППГ).

Количество пожаров происшедших по причине - нарушение правил устройства и эксплуатации печей составило 25 (+ 4 к АППГ).

В связи с  увеличением числа пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей  напоминаем основные меры пожарной безопасности при пользовании отопительными приборами:

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник.

4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (противопожарную разделку). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (противопожарную отступку) на всю высоту.

6. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

7. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.

8. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

9. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи.

10. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

11. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой.

12. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.