Приложение № 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на право заключения договора подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 1 по проспекту Труда г. Северодвинска путём ремонта фасада, кровли, системы электроснабжения, установки общедомовых приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Северодвинск							             «____» _________ 2011 г.

Товарищество собственников жилья «Труда 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице председателя Яковицкой Надежды Геннадьевны, действующего на основании Устава и Протокола №1 от 29.06.2011 г., с одной стороны и

_________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол ____________________ от __.__.____ № _____ (______)), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 1 по проспекту Труда г. Северодвинска (далее – многоквартирный дом или объект) путём ремонта фасада, кровли, системы электроснабжения, установки общедомовых приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроэнергии , узла учета тепловой энергии (далее – работы).

Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами.

Состав, виды и объёмы работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.	Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего договора.

2. Срок выполнения работ

2.1.	Подрядчик выполняет работы в течение _____(_____) дней.

В случае если на дату заключения настоящего договора не будет получено решение правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о согласовании использования средств, то датой начала выполнения работ по настоящему договору будет является дата получения решения правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о согласовании использования средств. О дате начала выполнения работ Заказчик уведомляет Подрядчика путем направления в адрес Подрядчика уведомления посредством факсимильной и почтовой (ценным письмом с описью вложения) связи.

3. Цена договора и порядок расчётов

3.1.	Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ по капитальному ремонту многоквартирного дома путём ремонта фасада, кровли,  системы электроснабжения, установке общедомовых приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроэнергии х, узла учета тепловой энергии (цена договора) определена в размере : ______________________ (_____________________________) рублей с учетом НДС и увеличению не подлежит.

Цена договора включает затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, на разработку исполнительной и сметной документации (по каждому виду работ в отдельности), приобретение оборудования и материалов, их доставку к месту выполнения работ, производство строительно-монтажных, сантехнических работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.2.	Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, в следующем порядке:

3.2.1.	Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта–фактуры (счёта).

3.3.	В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 7 настоящего договора, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.

4. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

4.1.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору 507 111,70 (Пятьсот семь тысяч сто одиннадцать) рублей 70 копеек, что является 10% от начальной максимальной цены настоящего договора. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору до даты подписания Договора Сторонами. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору находится на счету Заказчика до момента подписания акта приемки результатов выполненных работ в полном объёме.

5. Требования к выполнению и качеству работ

5.1.	Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по акту объект, а также существующую техническую документацию на объект в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего договора до начала выполнения работ. После выполнения полного объёма работ по настоящему договору Подрядчик возвращает указанные в настоящем пункте документы Заказчику.

5.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора до начала производства работ обеспечить разработку сметной документации отдельно на каждый вид работ на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСН -2001г., согласовать её с Заказчиком и передать один экземпляр согласованной документации Заказчику на бумажном носителе.

5.3.	Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика, существующей технической и исполнительной документацией на многоквартирный дом, сметной документацией, требованиями действующих технических норм и правил.

5.4.	До начала выполнения работ по настоящему договору каждая из сторон должна сообщить другой стороне информацию о своих полномочных представителях с указанием их контактных телефонов.

5.5.	По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

5.6..	В случае если в ходе выполнения работ, независимо от стадии их выполнения, Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ.

5.7.	Работы проводятся без расселения жильцов. Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ в соответствии с требованиями технических и строительных норм и правил, сохранность имущества граждан и общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

5.8	Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график производства работ. Экземпляры согласованных проекта производства работ и календарного графика производства работ Подрядчик передаёт Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре каждый.

5.9.	Подрядчик выполняет работы на объекте в соответствии с техническим заданием,  согласованными Заказчиком проектом производства работ и календарным графиком выполнения работ, требованиями технических и строительных норм и правил.

5.10.	В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования.

5.11.	Подрядчик обязан производить работы с использованием материалов и оборудования, допускаемых при производстве работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах и отвечающих требованиям стандартов. Состав приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов должен соответствовать условиям, установленным техническим заданием и проектной документацией, требованиям технических и строительных норм и правил. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе вносить изменения в перечень используемых материалов, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием и проектной документации, и не приводят к ухудшению качества, изменению объёмов и увеличению стоимости выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм.

5.12.	Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования и материалов, монтируемых на объекте, до сдачи Заказчику результатов выполненных работ.

5.13.	Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в журнале производства работ. Журнал производства работ должен вестись в соответствии с требованиями, установленными СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

5.14.	В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

5.15.	После выполнения сантехнических работ Подрядчик обязан выполнить испытания системы с составлением соответствующих актов.

5.16.	По окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку территорий, загрязнённых в связи с выполнением работ и обеспечить вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по обращению с отходами.

5.17.	Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика без промедления представить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.

Выполнение контрольных функций (строительный контроль) Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором. Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения.

5.18.	Подрядчик предоставляет гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ сроком на 3 (три) года, а на установленное оборудование в течение гарантийного срока, установленного изготовителем данного оборудования. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки или дефекты результатов выполненных работ и оборудования за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период выполнения работ по устранению недостатков или дефектов выполненных работ и лифтового оборудования.

5.19..	В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки или дефекты выполненных работ, Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков или дефектов другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков).

6. Порядок сдачи и приёмки работ

6.1.	Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты выполненных в полном объёме работ в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего договора. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется путём их комиссионного обследования (осмотра) на предмет соответствия условиям настоящего договора, техническому заданию, требованиям технических и строительных норм и правил.

6.2.	Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование и т.д.).

6.3.	Комиссия, состав которой формирует Заказчик, производит приёмку результатов выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче. По результатам работы приёмочной комиссии составляется акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

6.4.	Стороны по результатам комиссионного обследования (осмотра) выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней подписывают акт о приёмке выполненных работ или направляют мотивированное возражение с указанием причин отказа от его подписания.

6.5.	После сдачи-приёмки выполненных работ стороны подписывают акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме, представленной Заказчиком. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

6.6.	Возникшие в ходе сдачи – приемки работ разногласия стороны решают путем переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения.

7. Меры обеспечения и ответственность

7.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2.	За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных настоящим договором, в том числе календарным графиком выполнения работ, или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.3.	В случае невыполнения предусмотренных настоящим договором работ, в том числе частичного невыполнения работ, или ненадлежащего их выполнения, при котором Заказчик обоснованно отказался от оплаты работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

7.4.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

7.5.	За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.6.	Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

7.7.	Вред, причинённый третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за свой счёт и за счёт Заказчика не компенсируется.

7.8.	Риск случайной гибели или порчи результатов выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов,

влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

8.2.	При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего

договора.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

9.2.	Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре.

9.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4.    Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

10. Прочие условия

10.1.	Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

10.2.	Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), процедурах банкротства, ликвидации, реорганизации, а также изменениях в органах управления и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

10.3.	Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством

направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

10.4.	Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

10.5.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6.	Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. – Техническое задание.

10. Реквизиты и подписи сторон

# Заказчик:

Товарищество собственников жилья

«Труда 1»

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д.38а

ИНН/КПП 2902067208/290201001,

тел.56-67-63, факс 53-12-04

____________________________________________________Яковицкая Надежда Геннадьевна

Подрядчик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.___.2011

| Заказчик - Председатель ТСЖ «Труда 1» _Н. Г. Яковицкая _ «_____» __________ 2011 г. | Подрядчик – ___________________ «_____» _________ 2011 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчику на условиях вышеуказанного договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 1 по проспекту Труда г. Северодвинска путём ремонта фасада, кровли, системы электроснабжения, установки общедомовых приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроэнергии , узла учета тепловой энергии

При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями: ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно – коммунальные услуги», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП  3.05.01-85 « Внутренние сантехнические системы», СНиП 2.08.01-89* « Жилые здания», СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №170, Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011года № 354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в  многоквартирных домах и в жилых домах и другими нормативными П 3.05.06-85 « Электротехнические устройства», ПБ 10-573-03 « Правила устройства и безопасной эксплуатации пара и горячей воды»,  «Правила технической эксплуатации энергоустановок потребителей» утвержденными приказом Минэнергетики РФ от 24.03.2003 №115. «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002г № 204, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГЭСН, ФЭР, ТЭР и другими нормативными документами.

# 1. Состав и виды работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт фасада |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов и цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (с вычетом оконных и дверных проемов) | 100 м2 расчищенной поверхности | 19,65 |
| 2 | Перетирка штукатурки: цоколя и крылец с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 1,932 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколя и крылец по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |
| 4 | Ремонт штукатурки низа балконных плит и козырьков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2104 |
| 5 | Ремонт штукатурки низа парапетной плиты по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0413 |
| 6 | Ремонт цементной стяжки балконов, крылец и стяжки козырьков над подъездами площадью заделки: до 0,5 м2 | 100 мест | 0,609 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 8 | Устройство примыканий из цементного раствора на козырьках и балконных плитах | 100 м | 1,131 |
| 9 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (фасад с вычетом оконных и дверных проемов) | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 18,28 |
| 10 | Окраска силикатными красками за 2 раза с огрунтовкой ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (без вычета проемов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 25,34 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных цоколя и крылец с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,932 |
| 12 | Окраска силикатными красками за 2 раза с огрунтовкой ранее окрашенных балконных плит и козырьков : по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,904 |
| 13 | Окраска силикатными красками за 2 раза с огрунтовкой ранее окрашенного парапетного карниза : по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,825 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%(с вычетом окон ПВХ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,97 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3122 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной зашивки оконного проема из фанеры дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0372 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей: за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3141 |
| 18 | Смена обделок из листовой стали оконных сливов шириной: до 0,4 м | 100 м | 2,206 |
| 19 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 26,73 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических вентиляционных труб: за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,258108 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарной лестницы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических крылец | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,405 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных зашивок балконных ограждений: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,198 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток на окнах | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1154 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовая труба) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,156 |
| 26 | Заделка выбоин в отмостке: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,3 |
| 27 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( крыльца) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 28 | Установка подвального оконного блока | 100 м2 проемов | 0,009 |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,5112 |
| 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,5112 |
| 31 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 10,04 |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 10,04 |
| Ремонт кровли (50%) |
| 33 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (кровля и выход на кровлю) | 100 м2 покрытия | 4,7645 |
| 34 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 4,7645 |
| 35 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 до 30мм (кровля и выход на кровлю) | 100 м2 стяжки | 4,7645 |
| 36 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (кровля и выход на кровлю) | 100 м2 стяжки | 4,7645 |
| 37 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 до 30мм | 100 м2 стяжки | 4,7645 |
| 38 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (кровля и выход на кровлю) | 100 м2 кровли | 4,7645 |
| 39 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (кровля и выход на кровлю) | 100 м2 кровли | 4,7645 |
| 40 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,2248 |
| 41 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,83 |
| 42 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (выход на кровлю) | 100 м2 | 0,0135 |
| 43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (выход на кровлю) | 100 м2 проемов | 0,0135 |
| 44 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон (выход на кровлю) | 100 м2 проемов | 0,0135 |
| 45 | Зашивка проема фанерой толщ. 14мм (выход на кровлю) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,00222 |
| 46 | Ремонт штукатурки ДВ: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,238 |
| 47 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен ДВ ри глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,12 |
| 48 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ДВ) | 100 м2 стяжки | 0,24 |
| 49 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (ДВ) | 100 м2 кровли | 0,24 |
| 50 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя(ДВ) | 100 м2 кровли | 0,24 |
| 51 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных ДВ и выхода на кровлю: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2098 |
| 52 | Демонтаж люка в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,01 |
| 53 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,01 |
| 54 | Окраска клеевыми составами внутренных стен и потолка выхода на кровлю | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,141 |
| 55 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка длиной 1м | 1 шт. | 7 |
| 56 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки | 1 шт. | 12 |
| Козырек над магазином |
| 57 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 0,62 |
| 58 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0,62 |
| 59 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,31 |
| 60 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,31 |
| 61 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,496 |
| 62 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,62 |
| 63 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,496 |
| 64 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 до 30мм | 100 м2 стяжки | 0,496 |
| 65 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0,496 |
| 66 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,62 |
| 67 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,496 |
| Вывоз мусора |
| 68 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 47,59 |
| 69 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 47,59 |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения. |
| 70 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 71 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 72 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 73 | Установка фильтров диаметром : 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 74 | Установка спускного диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,002 |
| 75 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 1 |
| 76 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 77 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 78 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 0,5 |
| 79 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 0,08 |
| 80 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 0,08 |
| Установка общедомового прибора учета электроэнергии |
| 81 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 82 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 83 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 3 |
| 84 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0,01 |
| 85 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 86 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,15 |
| 87 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,15 |
| 88 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 89 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 90 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 91 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,1 |
| 92 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4 |
| Материалы |
| 93 | Щит ЩМП-2-2 | шт. | 1 |
| 94 | Счетчик техфазный, двухтарифный | шт. | 1 |
| 95 | Трансформатор тока ТТИ | шт. | 3 |
| 96 | Испытательная коробка КИУЗ | шт. | 1 |
| 97 | GSM -модем | шт. | 1 |
| 98 | Блок питания БП 30Б-ДЗ-12 | шт. | 1 |
| 99 | Ограничитель ОИН-1 | шт. | 1 |
| 100 | Кабель КВВГнг-10*2,5мм | 1000м | 0,015 |
| 101 | Кабель ВВГнг-2*1,5мм | 1000м | 0,015 |
| 102 | Труба гофрированная Д=32 | м | 15 |
| 103 | Труба гофрированная Д=16 | м | 15 |
| 104 | Автомат ВА47-29-5А,3А | шт. | 2 |
| Монтаж узла учета тепловой энергии |
| Демонтажно-монтажные работы |
| 105 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 106 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 107 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 108 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 109 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 2 |
| 110 | Установка фильтров диаметром : 80 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 111 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 2 |
| 112 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | 1 шт. | 3 |
| 113 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:32мм | 1 соединение | 6 |
| 114 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 25 мм | 1 соединение | 2 |
| 115 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм | 1 шт. | 1 |
| 116 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 4 |
| 117 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 1 |
| 118 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 119 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 120 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 0,6 |
| Электромонтажные работы |
| 121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 122 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,48 |
| 123 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| 124 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,02 |
| 125 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,48 |
| Пусконаладочные работы |
| 126 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 | 1 шт. | 1 |
| Материалы и оборудование |
| 127 | Тепловычислитель СПТ 943 | шт. | 1 |
| 128 | Блок питания МП 36С30-2-24 | шт. | 1 |
| 129 | Расходомер-счетчик ПРЭМ-DДу 32 | шт. | 3 |
| 130 | Комплект монтажных частей Ду 32 | шт. | 3 |
| 131 | Монтажная вставка Ду 32 | шт. | 3 |
| 132 | Расходомер-счетчик ПРЭМ-DДу 20 | шт. | 1 |
| 133 | Комплект монтажных частей Ду 20 | шт. | 1 |
| 134 | Монтажная вставка Ду 20 | шт. | 1 |
| 135 | Термодатчик КТПТ-Р(КТСПН) | компл. | 2 |
| 136 | Гильза термодатчика | шт. | 4 |
| 137 | Бобышка прямая/косая L=55мм | шт. | 4 |
| 138 | ПроводПВС 3х0,75мм2 | 1000м | 0,006 |
| 139 | Кабель сигнальный | м | 48 |
| 140 | Труба винипластовая Д=32мм | м | 48 |
| 150 | Крепление для труб | шт. | 72 |
| 151 | Выключатели автоматические однополюсные 10 А АЕ2044 | шт. | 2 |
| 152 | Щит ЩРУ-Н-12 | шт. | 1 |
| 153 | Переход стальной 57х38мм | шт. | 6 |
| 154 | Фильтр ФМФ-80 | шт. | 2 |
| 155 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3 |
| 156 | Кран шаровый стальной Ballomax КШТ64.102.020 СВАРНОЙ Ду 20мм Ру 40 для теплоснабжения (Broen) | шт. | 1 |
| 157 | Кран шаровый стальной Ballomax КШТ64.102.032 СВАРНОЙ Ду 32мм Ру 40 для теплоснабжения (Broen) | шт. | 1 |
| Демонтажные работы |
| 158 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 2 |
| 159 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 3 |
| 160 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 8,75 |
| 161 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 (к дымофонам) | 100 м пучка проводов | 0,8 |
| 162 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 1,5 |
| 163 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм | 100 м труб | 0,85 |
| 164 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,26 |
| 165 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,16 |
| 166 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 |
| 167 | Демонтаж щитков навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 64 |
| Монтажные работы |
| 168 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 169 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 81 |
| 170 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 4 |
| 171 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 3 |
| 172 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 173 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 8,5 |
| 174 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 6,55 |
| 175 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 3,15 |
| 176 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 3,4 |
| 177 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,3 |
| 178 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,85 |
| 179 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 2,6 |
| 180 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,6 |
| 181 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,25 |
| 182 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 |
| 183 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 |
| 184 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,29 |
| 185 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,13 |
| 186 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,2 |
| 187 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 68 |
| 188 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 |
| 189 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 4 |
| 190 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 191 | Монтаж щитков навесных, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 64 |
| 192 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 |
| 193 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 69 |
| Материалы |
| 194 | ВРУ-1Д-250-348 | шт. | 1 |
| 195 | Трансформаторы тока ТТИ 200/5 | шт. | 3 |
| 196 | Автоматический выключатель ВА57-31 63А | шт. | 4 |
| 197 | Автоматический выключатель ВА57-31 25А | шт. | 1 |
| 198 | Автоматический выключатель ВА16 1F29 20А | шт. | 4 |
| 199 | Автоматический выключатель ВА16 1F29 16А | шт. | 129 |
| 200 | Автоматический выключатель ВА57-31 25А | шт. | 5 |
| 201 | Счетчик электронный 3-хфазный, 2-хтарифный ЦЭ2727 | шт. | 1 |
| 202 | Автоматический выключатель ВА47-29-6А | шт. | 16 |
| 203 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,25 |
| 204 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,925 |
| 205 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,08 |
| 206 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 | шт. | 68 |
| 207 | Щиток | шт. | 64 |
| 208 | Трубы гофрированные ПВХ с кондуктором Д=40 мм | м | 85 |
| 209 | Трубы гофрированные ПВХ с кондуктором Д=20 мм | м | 150 |
| 210 | Трубы гофрированные ПВХ с кондуктором Д=16 мм | м | 80 |
| 211 | Кабель ВВГнгLS-0.66 сеч. 3х2.5мм2 | 1000м | 0,25 |
| 212 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,26 |
| 213 | Трубы гофрированные ПВХ с кондуктором Д=32 мм | м | 260 |
| 214 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 1 |
| 215 | Светильник оптико-аккустический | шт. | 25 |
| 216 | Светильник НПБ 1407 | шт. | 4 |
| 217 | Компактная лампа КЛЛ 15Вт | шт. | 4 |
| 218 | Светильники промышленные ПСХ-60 МУ3 | шт. | 13 |
| 219 | Лампы накаливания 60 Вт | шт. | 13 |
| 220 | Автоматический выключатель ВА61 F29-1В25 | шт. | 64 |
| 221 | Автоматический выключатель АВДТ-32 12.58 | шт. | 4 |
| 222 | Щит ШРв-12з-0 36УХЛЗ | шт. | 4 |
| 223 | Счетчик Меркурий 200 | шт. | 4 |
| 224 | Розетка РАр 10-3-ОП | шт. | 4 |
| 225 | Выключатель | шт. | 20 |

2.	Работы должны производиться без расселения жильцов. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества.

3.     При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе внутридомовых коммуникаций.

4.    Выполнение работ по ремонту фасада, кровли, системы электроснабжения, установки общедомовых приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии производить в соответствии с  проектом производства работ и календарным графиком, согласованными с Заказчиком.

5.      Оборудование устанавливается не бывшее в эксплуатации, год выпуска оборудования должен быть не ранее 2011 года.

6.   Работы надлежит производить с применением материалов, допускаемых к применению и использованию на территории РФ и отвечающих требованиям стандартов.