ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Северодвинск							             «____» _________ 2012 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Варзуновой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

____________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол №_____________________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 8, по улице Гагарина г. Северодвинска (далее – многоквартирный дом или объект) путем ремонта фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами.

Состав, виды и объёмы работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.	Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего договора.

2. Срок выполнения работ

2.1.	Подрядчик выполняет работы  в течение _______ (_____________) дней с даты заключения настоящего договора

3. Цена договора и порядок расчётов

3.1.	Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ по капитальному ремонту многоквартирного дома путем ремонта фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии (цена договора) определена в размере: _______________ (______________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС и увеличению не подлежит.

Цена договора включает затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, на разработку исполнительной и сметной документации (по каждому виду работ в отдельности), приобретение оборудования и материалов, их доставку к месту выполнения работ, производство строительно-монтажных, сантехнических работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.2.	Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, в следующем порядке:

3.2.1.	Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта–фактуры (счёта);

- акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3.3.	В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 7 настоящего договора, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.

4. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

4.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору представляется в форме залога денежных средств в размере 824 164 (восемьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят четыре) руб. 19 коп., что составляет 10% от  начальной (максимальной) цены договора подряда. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору до подписания Договора Сторонами. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика находится на счету Заказчика до момента подписания акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласно п. 6.5 в полном объёме.

Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору в размере указанном в данном пункте передается Подрядчиком Заказчику на срок исполнения обязательств Подрядчика. Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору на основании следующих документов:

- подписанных представителями сторон актов о приемке выполненных работ в полном объеме;

- обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств.

Возврат суммы обеспечения обязательств производится заказчиком на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

4.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является банковская гарантия на сумму 412 082 (четыреста двенадцать тысяч восемьдесят два) руб. 10 коп., что составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора подряда, и действующей до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

5. Требования к выполнению и качеству работ

5.1.	Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по акту объект, а также существующую техническую документацию на объект в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего договора до начала выполнения работ. После выполнения полного объёма работ по настоящему договору Подрядчик возвращает указанные в настоящем пункте документы Заказчику.

5.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора до начала производства работ обеспечить разработку сметной документации отдельно на каждый вид работ на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСН -2001г., согласовать её с Заказчиком и передать один экземпляр согласованной документации Заказчику на бумажном носителе.

5.3.	Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика, существующей технической и исполнительной документацией на многоквартирный дом, сметной документацией, требованиями действующих технических норм и правил.

5.4.	До начала выполнения работ по настоящему договору каждая из сторон должна сообщить другой стороне информацию о своих полномочных представителях с указанием их контактных телефонов.

5.5.	По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

5.6.	В случае если в ходе выполнения работ, независимо от стадии их выполнения, Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ.

5.7.	Работы проводятся без расселения жильцов. Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ в соответствии с требованиями технических и строительных норм и правил, сохранность имущества граждан и общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

5.8	Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график производства работ. Экземпляры согласованных проекта производства работ и календарного графика производства работ Подрядчик передаёт Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре каждый.

5.9.	Подрядчик выполняет строительно-монтажные и сантехнические работы на объекте в соответствии с техническим заданием,  согласованными Заказчиком проектом производства работ и календарным графиком выполнения работ, требованиями технических и строительных норм и правил.

5.10.	В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования.

5.11.	Подрядчик обязан производить работы с использованием материалов и оборудования, допускаемых при производстве работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах и отвечающих требованиям стандартов. Состав приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов должен соответствовать условиям, установленным техническим заданием и проектной документацией, требованиям технических и строительных норм и правил. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе вносить изменения в перечень используемых материалов, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием и проектной документации, и не приводят к ухудшению качества, изменению объёмов и увеличению стоимости выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм.

5.12.	Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования и материалов, монтируемых на объекте, до сдачи Заказчику результатов выполненных работ.

5.13.	Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в журнале производства работ. Журнал производства работ должен вестись в соответствии с требованиями, установленными СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

5.14.	В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

5.15.	После выполнения работ по замене системы канализации Подрядчик обязан выполнить испытания системы канализации с составлением соответствующих актов.

5.16.	По окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку территорий, загрязнённых в связи с выполнением работ и обеспечить вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по обращению с отходами.

5.17.	Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика без промедления представить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.

Выполнение контрольных функций (строительный контроль) Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором. Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения.

5.18.	Подрядчик предоставляет гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ сроком на 3 (три) года, а на установленное оборудование в течение гарантийного срока, установленного изготовителем данного оборудования. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки или дефекты результатов выполненных работ и оборудования за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период выполнения работ по устранению недостатков или дефектов выполненных работ и лифтового оборудования.

5.19.	В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки или дефекты выполненных работ, Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков или дефектов другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков).

6. Порядок сдачи и приёмки работ

6.1.	Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты выполненных в полном объёме работ в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего договора. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется путём их комиссионного обследования (осмотра) на предмет соответствия условиям настоящего договора, техническому заданию, требованиям технических и строительных норм и правил.

6.2.	Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование и т.д.) и банковские гарантии, обеспечивающие исполнение гарантийных обязательств Подрядчиком.

6.3.	Комиссия, состав которой формирует Заказчик, производит приёмку результатов выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче. По результатам работы приёмочной комиссии составляется акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

6.4.	Стороны по результатам комиссионного обследования (осмотра) выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней подписывают акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) или направляют мотивированное возражение с указанием причин отказа от его подписания.

6.5.	После сдачи-приёмки выполненных работ и предоставления банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Подрядчиком стороны подписывают акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме, представленной Заказчиком. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

6.6.	Возникшие в ходе сдачи – приемки работ разногласия стороны решают путем переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения.

7. Меры обеспечения и ответственность

7.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2.	За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных настоящим договором, в том числе календарным графиком выполнения работ, или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.3.	В случае невыполнения предусмотренных настоящим договором работ или ненадлежащего их выполнения, при котором Заказчик обоснованно отказался от оплаты работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

7.4.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

7.5.	За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.6.	Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

7.7.	Вред, причинённый третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за свой счёт и за счёт Заказчика не компенсируется.

7.8.	Риск случайной гибели или порчи результатов выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов,

влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

8.2.	При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

9.2.	Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре.

9.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4.     Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

10. Прочие условия

10.1.	Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

10.2.	Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), процедурах банкротства, ликвидации, реорганизации, а также изменениях в органах управления и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

10.3.	Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством

направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

10.4.	Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

10.5.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6.	Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. – Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи сторон

# Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска (МУП «ЖКК»)

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.  С. Орджоникидзе, д. 13а

ИНН 2902022599/КПП 290201001

р/с 40702810801340530294 в филиале СЗРУ ОАО «МинБ» г. Архангельск

БИК 041117748

к/с 30101810500000000748

ОКОНХ 90110, ОКПО 35677029

тел. 53-57-26, факс 53-12-04

Директор МУП «ЖКК»____________________ О.Н. Варзунова

Подрядчик:

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.___.2011

| Заказчик - ТСЖ «ул. Гагарина» Н.Г. Яковицкая _________________ «_____» __________ 2011 г. | Подрядчик – __________________ «_____» _________ 2011 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчику на условиях вышеуказанного договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 8 по улице Гагарина г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями: ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно – коммунальные услуги», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП  3.05.01-85 « Внутренние сантехнические системы», СНиП 2.08.01-89* « Жилые здания», СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №170, Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011года № 354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в  многоквартирных домах и в жилых домах и другими нормативными П 3.05.06-85 « Электротехнические устройства», ПБ 10-573-03 « Правила устройства и безопасной эксплуатации пара и горячей воды»,  «Правилатехнической эксплуатации энергоустановок потребителей» утвержденными приказом Минэнергетики РФ от 24.03.2003 №115. «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002г № 204, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГЭСН, ФЭР, ТЭР и другими нормативными документами.

# Состав и объёмы работ по капитальному ремонту:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Замена розлива ГВС |
| 1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий |
| 2 | Демонтаж штукатурки поверхности изоляции трубопроводов асбоцементной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |
| 3 | Демонтаж на трубопроводах каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 4 | Демонтаж изоляции рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |
| 5 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |
| 13 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода |
| 17 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т |
| Раздел 2. Замена розлива отопления |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 12,718 |
| 2 | Демонтаж штукатурки поверхности изоляции трубопроводов асбоцементной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,797 |
| 3 | Демонтаж на трубопроводах каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,797 |
| 4 | Демонтаж изоляции рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,363 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,16 |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 3,216 |
| 7 | Демонтаж: воздухосборников | 100 шт. | 0,05 |
| 8 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 159 мм | 1 шт. | 5 |
| 9 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,055 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,83 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,259 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,576 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,531 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,965 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,21 |
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 18 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 32,16 |
| 19 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 20 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 1,3 |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 1,3 |
| Раздел 3. Монтаж узла учета тепловой энергии |
| 1 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 3 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 5 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 2 |
| 6 | Установка фильтров диаметром : 80 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 2 |
| 8 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм | 1 соединение | 6 |
| 9 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | 1 шт. | 3 |
| 10 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 25 мм | 1 соединение | 2 |
| 11 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм | 1 шт. | 1 |
| 12 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 4 |
| 13 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 4 |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 0,6 |
| Электромонтажные и пуско-наладочные работы |
| 17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,48 |
| 19 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| 20 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,02 |
| 21 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,48 |
| 22 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 | 1 шт. | 1 |
| Материалы и оборудование не учтенные в расценках |
| 23 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3 |
| 24 | Кран шаровый стальной Ballomax КШТ 64.102.032 сварной Ду 32 мм Ру 40 для теплоснабжения (Broen) | шт. | 1 |
| 25 | Кран шаровый стальной Ballomax КШТ64.102.020 СВАРНОЙ Ду 20мм Ру 40 для теплоснабжения (Broen) | шт. | 1 |
| 26 | Переход стальной 57х38мм | шт. | 6 |
| 27 | Выключатели автоматические однополюсные 10 А АЕ2044 | шт. | 2 |
| 28 | Блок питания МП 36С30-2-24 | шт. | 1 |
| 29 | Бобышка прямая/косая L =55мм | шт. | 4 |
| 30 | Гильза термодатчика | шт. | 4 |
| 31 | Кабель сигнальный | м | 48 |
| 32 | Щит ЩРУ-Н-12 | шт. | 1 |
| 33 | Комплект монтажных частей Ду32 | к-т | 3 |
| 34 | Монтажная вставка Ду 32 | шт. | 3 |
| 35 | Расходомер -счетчик ПРЭМ -D Ду32 | шт. | 3 |
| 36 | Расходомер -счетчик ПРЭМ -D Ду20 | шт. | 1 |
| 37 | Комплект монтажных частей Ду20 | к-т | 1 |
| 38 | Монтажная вставка Ду 20 | шт. | 1 |
| 39 | Труба винипластовая Д=32мм | м | 48 |
| 40 | Крепеж для металло-полимерной трубы | шт. | 72 |
| 41 | Тепловычислитель СПТ943 | шт. | 1 |
| 42 | Термодатчик КТПТ-Р (КТСПН) | К-Т. | 2 |
| 43 | ПроводПВС 3х0,75мм2 | 1000м | 0,006 |
| 44 | Фильтр ФМФ-80 | шт. | 2 |
| Раздел 4. Ремонт электросетей |
| 1 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж щитки устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг | 1 шт. | 36 |
| 3 | Демонтаж коробка ответвительная | 100 шт. | 0,15 |
| 4 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,3 |
| 5 | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 |
| 6 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,6 |
| 7 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 5,54 |
| 8 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм | 100 м труб | 5,54 |
| Монтаж электросетей |
| 9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 10 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 40 |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 20 |
| 12 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 2 |
| 13 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,15 |
| 14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,68 |
| 15 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 3,87 |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,78 |
| 17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 5,86 |
| 18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 4,4 |
| 19 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,2 |
| 20 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 3,75 |
| 21 | Кабель до 35 кВ в штробе | 100 м кабеля | 3,6 |
| 22 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,646 |
| 23 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 29 |
| 24 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,09 |
| 25 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,84 |
| 26 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,16 |
| 27 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 28 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 29 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 30 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 |
| 31 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 1,25 |
| 32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1323 |
| 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1323 |
| 34 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 |
| 35 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 24 |
| 36 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 |
| 37 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 15 |
| Материалы |
| 38 | Щит учета и распределения ШУЭ-39-064-001 УХЛ4 | шт. | 1 |
| 39 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеритика С | шт. | 13 |
| 40 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 20А, характеритика С | шт. | 7 |
| 41 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 31,5А, характеритика С | шт. | 1 |
| 42 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 32А, характеритика С | шт. | 32 |
| 43 | Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-100А | шт. | 1 |
| 44 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеритика С | шт. | 2 |
| 45 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 40А, характеритика С | шт. | 2 |
| 46 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 50А, характеритика С | шт. | 2 |
| 47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,12 |
| 48 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 49 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,55 |
| 50 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,003 |
| 51 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,32 |
| 52 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,37 |
| 53 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 54 | Сжимы ответвительные У-733 | шт. | 60 |
| 55 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 1 |
| 56 | Сжимы ответвительные У-734 | шт. | 8 |
| 57 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм | м | 387 |
| 58 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм | м | 79 |
| 59 | Труба гофрированная двустенная наружный диаметр 63 мм | м | 15 |
| 60 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 51 |
| 61 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 68 |
| 62 | Светильник с корпусом из пластика для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги НПП2604 | шт. | 59 |
| 63 | Светильник антпвандальный энергосберегающий светодиодный 6Вт, 220В | шт. | 25 |
| 64 | Щит учетно-распределительный ЩУРн-3/18зо-1-36 УХЛЗ | шт. | 1 |
| 65 | Щит учетно-распределительный ЩУРн-1/9зо-1-36 УХЛЗ | шт. | 1 |
| 66 | Корпус металлический ЩМП-2.3.1-036 УХЛЗ | шт. | 26 |
| 67 | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60 | 10 шт. | 5,9 |
| 68 | Розетка открытой проводки | шт. | 9 |
| 69 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 12 |
| 70 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 16 |
| 71 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 1 |
| 72 | Главная заземляющая шина ГЗШ-21-10 | шт. | 1 |
| 73 | Коробка распаечная габарит 150*110*70 мм | шт. | 7 |
| 74 | Коробка отвествительная распаячная 75*40мм | шт. | 3 |
| 75 | Разветвительная коробка У-198 | шт. | 15 |
| 76 | Счетчик Меркурий 230 АМ-03 | шт. | 1 |
| 77 | Счетчик Меркурий 230 ART-03 | шт. | 1 |
| 78 | Коробка ответвительная распаечная 60*35 мм | шт. | 30 |
| 79 | Муфта труба-труба арт. CTA 10D-G1G 20-K41-100 | шт. | 90 |
| 80 | Муфта труба-труба арт. CTA 10D-G1G 40-K41-20 | шт. | 26 |
| 81 | Муфта гибкая труба-труба арт. CTA 10D-СХТ 20-K41-50 | шт. | 24 |
| 82 | Муфта гибкая труба-труба арт. CTA 10D-СХТ 40-K41-15 | шт. | 12 |
| 83 | Держатель с защелкой арт. CTA 10D-CF 40-K41-25 | шт. | 40 |
| 84 | Держатель с защелкой арт. CTA 10D-CF 20-K41-25 | шт. | 150 |
| 85 | Направляющие для крепления держателей арт. CTA10D-GCC- 1-K41-020 | шт. | 100 |
| Раздел 5. Кровля |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 10,27 |
| 2 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 окон | 0,08 |
| 3 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 1,469 |
| 4 | Разборка коньковой доски | 100 м ходов | 0,88 |
| 5 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,866 |
| 6 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,646 |
| 7 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (двойной свес) | 100 м покрытия | 1,469 |
| 8 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100 м покрытия | 1,469 |
| 9 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: ендов | 100 м покрытия | 0,1 |
| 10 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11,4 |
| 11 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам (а/цементные листы по ГОСТу) | 100 м2 кровли | 10,27 |
| 12 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,469 |
| 13 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 8 |
| 14 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений оконных проемов (переплетов в слуховых окнах) | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,055 |
| 15 | Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,32 |
| 16 | Укладка коньковой доски | 100 м ходов | 0,88 |
| 17 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (под коньковую доску в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,528 |
| 18 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,24 |
| 19 | Разборка зашивки ДВ | 100 м2 проемов | 0,108 |
| 20 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (дымовентиляционных труб) | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,132 |
| 21 | Ремонт штукатурки дымовентиляционных труб с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,783 |
| 22 | Окраска силикатными красками за 2 раза дымовентиляционных труб: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,24 |
| 23 | Обивка ДВ оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,108 |
| 24 | Утепление покрытий: керамзитом с объемным весом 300кг/м2 толщ.20см | 1 м3 утеплителя | 160,84 |
| 25 | Устройство: ходовых трапов | 100 п. м ходов | 0,86 |
| 26 | Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 1,02 |
| 27 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 7 |
| 28 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01 | 1 колпак | 46,5 |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,016 |
| 30 | Демонтаж люка в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,3 подъезд) | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 31 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,3 подъезд) | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 32 | Изготовление вручную конструкций металлических дверей на чердак: 2 подъезд | 1 т конструкций | 0,051 |
| 33 | Монтаж: конструкций дверей (2 подъезд) | 1 т конструкций | 0,051 |
| 34 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,001 |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0408 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0408 |
| 37 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 37,68 |
| 38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 37,68 |
| Раздел 6. Подвал |
| 1 | Разборка деревянных заполнений продухов | 100 м2 | 0,08 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,062 |
| 3 | Изготовление в ручную металлических створок для продухов | 1 т конструкций | 0,251 |
| 4 | Изготовление вручную конструкций металлической двери в подвалы 1,2,3,4 поъезд, ТЦ | 1 т конструкций | 0,226 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4035 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4035 |
| 7 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,97 |
| 8 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,01 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,027 |
| 10 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 12 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 0,36 |
| 13 | Монтаж: конструкций створок продухов | 1 т конструкций | 0,251 |
| 14 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,226 |
| 15 | Заделка выбоин в отмостке: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,46 |
| 16 | Устройство примыкания цоколя к отмостке | 100 м плинтуса | 1,465 |
| 17 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 0,075 |
| 18 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,1345 |
| 19 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам (а/цементные листы по ГОСТу) - вход в подвал | 100 м2 кровли | 0,075 |
| 20 | Разборка зашивки стен (вход в подвал) | 100 м2 проемов | 0,107 |
| 21 | Облицовка стен по готовому каркасу асбестоцементными плоскими листами | 100 м2 облицовки стен | 0,107 |
| 22 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 1,12 |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 1,12 |
| Раздел 7. Канализация. Замена труб в подвале |
| 1 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,1705 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,008525 |
| 3 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м с обратной засыпкой и тромбованием | 100 м3 грунта | 0,1225 |
| 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,55 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (для монтажа креплений к перекрытию0 | 100 отверстий | 0,06 |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (с комплектующими) | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (с комплектующими) | 100 м трубопровода | 0,49 |
| 8 | Восстановление бетонного пола в месте демонтажа труб | 1 м3 подстилающего слоя | 3,41 |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0085 |
| 10 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,14 |
| 12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2128 |
| 13 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 1,942 |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 1,942 |
| Выпуски - 4 шт. |
| 15 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,136 |
| 16 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0242 |
| 17 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (отмостка) | 100 м3 конструкций | 0,00312 |
| 18 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами с обратной засыпкой | 100 м2 основания | 0,217 |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0217 |
| 20 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 100 м2 креплений | 0,504 |
| 21 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,252 |
| 22 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,155 |
| 23 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 4 |
| 24 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 4 |
| 25 | Устройство лежаков под трубы | 100 п. м ходов | 0,2 |
| 26 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,402 |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0242 |
| 28 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,136 |
| 29 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 до 5см | 100 м2 покрытия | 0,544 |
| 30 | Устройство подстилающих слоев: бетонных(отмостка) | 1 м3 подстилающего слоя | 0,312 |
| 31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 0,2341 |
| 32 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 0,2341 |
| Раздел 8. Фасад |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов и цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (с вычетом оконных и дверных проемов) | 100 м2 расчищенной поверхности | 19,225 |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов и цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,289 |
| 3 | Перетирка штукатурки: цоколя с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 1,079 |
| 4 | Ремонт штукатурки низа балконных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0595 |
| 5 | Ремонт цементной стяжки балконов площадью заделки: до 0,5 м2 | 100 мест | 0,16 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,008 |
| 7 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (с вычетом проемов) | 100 м2 обработанной поверхности | 19,225 |
| 8 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (фасад с вычетом оконных и дверных проемов) | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 19,225 |
| 9 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (без вычета проемов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 22,6137 |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,21 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных цоколя с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,289 |
| 12 | Окраска силикатными красками за 2 раза с огрунтовкой ранее окрашенных балконных плит и ограждений : по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,119 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9765 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,229 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных входных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0965 |
| 16 | Смена обделок из листовой стали оконных сливов шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,938 |
| 17 | Смена обделок из листовой стали балконных плит и пояска фасада шириной: до 0,4 м | 100 м | 1,886 |
| 18 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 22,6137 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарной лестницы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0395 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений балконов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1997 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовая труба) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1537 |
| 23 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |
| 26 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 5,11 |
| 27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 5,11 |
| Водосточные трубы |
| 28 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 1 |
| 29 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1,465 |
| 30 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,88 |
| 31 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,11 |
| 32 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,11 |
| Устройство козырьков (3 шт.) |
| 33 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 0,0672 |
| 34 | Изготовление металлоконструкций козырька | 1 т конструкций | 0,18696 |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 37 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,33 |
| 38 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 отверстий | 0,33 |
| 39 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,18696 |
| 40 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,1008 |
| 41 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,1008 |
| 42 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,06 |
| Демонтаж, монтаж оконных блоков |
| 43 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |
| 45 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с подоконной доской | 100 м2 проемов | 0,2555 |
| 46 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,168 |
| 47 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07902 |
| 48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,105 |
| 49 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 1,546 |
| 50 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 1,546 |
| Раздел 19. Прибор учета ХВС. |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 3 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 4 | Установка фильтров диаметром : 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 5 | Установка спускного диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,002 |
| 6 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 1 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 9 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 0,5 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 0,08 |
| 11 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 0,08 |
| Раздел 10. Прибор учета электрической энергии. |
| 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 3 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 3 |
| 4 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0,01 |
| 5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 6 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,15 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,15 |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 10 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 11 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,1 |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4 |
| Материалы, неучтенные в расценке |
| 13 | Щит ЩМП-2-2 | шт. | 1 |
| 14 | Счетчик техфазный, двухтарифный | шт. | 1 |
| 15 | Трансформатор тока ТТИ | шт. | 3 |
| 16 | Испытательная коробка КИУЗ | шт. | 1 |
| 17 | GSM -модем | шт. | 1 |
| 18 | Блок питания БП 30Б-ДЗ-12 | шт. | 1 |
| 19 | Ограничитель ОИН-1 | шт. | 1 |
| 20 | Кабель КВВГнг-10*2,5мм | 1000м | 0,015 |
| 21 | Кабель ВВГнг-2*1,5мм | 1000м | 0,015 |
| 22 | Труба гофрированная Д=32 | м | 15 |
| 23 | Труба гофрированная Д=16 | м | 15 |
| 24 | Автомат ВА47-29-5А,3А | шт. | 2 |

2.	Работы должны производиться без расселения жильцов. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества.

3.     При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе внутридомовых коммуникаций.

4.    Выполнение работ по ремонту фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии  производить в соответствии с проектом производства работ и календарным графиком, согласованными с Заказчиком.

5.      Оборудование устанавливается не бывшее в эксплуатации, год выпуска оборудования должен быть не ранее 2012 года.

6.   	Работы надлежит производить с применением материалов, допускаемых к применению и использованию на территории РФ и отвечающих требованиям стандартов.